## Slide 1: Multiplexní metody
X32TSS - Telekomunikační systémy a sítě
Seminární projekt
Vypracovali: Zuzana Kútna
Petr Votava
6.semestr 2005/2006

## Slide 2: Úvod
Základní rozdělení multiplexů
FDM – Frequency Division Multiplex
  Princip frekvenčního multiplexu
  2- drátový stejnopásmový (různopásmový) provoz
TDM- Time Division Multiplex
  Princip časového multiplexu
CDM- Code Division Multiplex
WDM- Wave Division multiplex
Závěr
Zdroje

## Slide 3: Základní rozdělení multiplexů
Rozvoj telekomunikačních služeb → zvyšování kapacity přenosových kanálů
Možnosti řešení
  Výměna starých kabelů za nové s více žilami → neekonomické
  Multiplex = lepší využití stávajících přenosových cest
Typy multiplexů:
  Obvodový
  Frekvenční (FDM)
  Časový (TDM)
  Kódový (CDM)
  Vlnový (WDM)

## Slide 4: FDM – Frequency Division Multiplex
Princip
  Využívá frekvenčně posunutých hovorových pásem (AM modulace)
  Šířka hovorového pásma Δf = 3100 Hz
  odstupy pásem 900 Hz → šířka přenášeného pásma 4000 Hz
Obsazení frekvenčního pásma
  Analogie s radiovým signálem
  Použití stíněných vodičů → na všech mohou být stejné frekvence
Uspořádání přenosové cesty
  2- drátové stejnopásmové
  2- drátové různopásmové
  4- drátové

## Slide 5: Princip frekvenčního multiplexu

## Slide 6: 2- drátový stejnopásmový (různopásmový) provoz
F1
F2
Fa
Fb

## Slide 7: TDM- Time Division Multiplex
Princip
  Časové dělení kanálu→každý signál má přidělen určitý časový úsek Δt
  Úseku přiřadíme jeho okamžitou hodnotu v určitém čase (vzorkování)
Vzorkovací frekvence
  Musí splňovat Shannon- Kotělnikovův teorém
  fv ≥ 2*fmax
  Pro telefonní signál je fv = 8000 Hz
PCM 1.řádu
  V praxi se TDM kombinuje s digitalizací signálu, tomu odpovídá PCM 1.řádu

## Slide 8: Princip časového multiplexu
synchronizace
1.kanál
2.kanál
3.kanál
4.kanál
1.kanál
2.kanál
3.kanál
4.kanál
DMX
MX

## Slide 9: CDM- Code Division Multiplex
Princip
  Dílčí přenosy jsou "zakódovány" do jediného společného přenosu
  Každý účastník si z tohoto celku “dekóduje” co mu přísluší, pomocí kódu
  Každý z přenášených signálů používá jiný kód (pseudonásobnou sekvenci)
  Výhoda - vysoká efektivnost využití dostupného frekvenčního pásma

## Slide 10: WDM- Wave Division multiplex I.
Princip
  Využívá posunutých vlnových délek
  Přenosové médium- optické vlákno
Typy WDM
  DWDM (Density WDM)- rozestupy mezi kanály jednotky nm
  CWDM (Coarse WDM)- rozestupy mezi signály desítky nm
Optimalizace přenosové cesty
  Pro lepší využití přenosových cest pracujeme s digitalizovaným a sdruženým signálem. Hovoříme o TDM+WDM.

## Slide 11: WDM- Wave Division multiplex II.
Zesilovače signálu
  Elektronické
    Složitější zařízením
    Nutnost převodu optického signálu na elektrický, oprava časování a tvar, převod zpět na optický signál
  Optické
    EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier)- zesilovač na optické bázi (stimulovaná emise→zesílení světelného toku)
    Výhoda: při 32 kanálovém provozu potřebujeme pouze 9 EDFA zesilovačů (1000 Km) oproti 288 elekronickým zesilovačům

## Slide 12: Závěr
Budoucnost optická vedení WDM
Vysoká přenosová rychlost
Spolehlivost a kvalita přenosu

## Slide 13: Zdroje informací
Knihy
  Svoboda, J., a spol. : Telekomunikační technika II. díl, Přenos dat, spojovací a přenosové systémy, Odborné nakladatelství Hüntig&Beneš, Praha, 2002
Internet
  Comtel : http://www.comtel.cz/cz/?s=vyuka&l=pred_detail&kod=106