## Slide 1: Prístupové siete
2014/15
Príklady: výpočet hodnôt parametrov metalických párov na základe vzťahov z predchádzajúcich cvičení

## Slide 2: Príklad 1
Na linke bola meraním zistená min. hodnota parametra LB (útlm nesymetrie) 40,92 dB. Keďže tento parameter bol meraný pomocou zdroja signálu 1 kHz / 1 Vef, vypočítajte, aké bolo odmerané diferenčné napätie (ef.) medzi dvojicou vodičov v danom páre.
Výsledok: 9 mV

## Slide 3: Príklad 2
Meraním linky na blízkom konci boli zistené moduly impedancií vodičov voči zemi s hodnotami 90,48 MΩ a 84,63 MΩ. Vypočítajte útlm nesymetrie páru (LB) a posúďte, či tento parameter vyhovuje pre nasadenie širokopásmových služieb (podmienka je LB > 40 dB).
Výsledok: 29,52 dB  nevyhovuje

## Slide 4: Príklad 3
Vieme, že dané symetrické vedenie (Φ 0,4 mm) by malo mať pri 1 kHz charakteristickú impedanciu približne 1100Ω. Pri meraní vedenia zakončeného naprázdno (teda nezakončeného) bola zistená impedancia 24,8 kΩ. Určte odpor vedenia nakrátko.
Výsledok: približne 49 Ω

## Slide 5: Príklad 4
Máme (koax.) vedenie, do ktorého vstupuje signál s výkonom 1dBm a z ktorého je napájané zariadenie so vstupným nesymetrickým odporom 75Ω. Požadované min. napätie na vstupe zariadenia je 696 μV v danom frekvenčnom pásme. Určte, aký max. útlm môže mať vedenie, aby zariadenie (analógový TVP) pracovalo správne.
Riešenie:
Výkon na vstupe televízora musí byť P2 = U.I=U2/R=6,46 .10-9W, po prepočítaní to je -51,9 dBm.
Výkon na vstupe vedenia P1=P2+A; z toho útlm A=P1-P2=1+51,9= 52,9 dB

## Slide 6: Príklad 5
Pri použití kábla s krútenými pármi s deklarovanou char. impedanciou 190 Ω pri 1kHz bol pár zakončený obvodom so vstupnou impedanciou 300 Ω.
Určte koeficient odrazu a útlm odrazu pri takomto postupe.
Výsledky: koef.odrazu r=0,224, útlm odrazu RL=12,986 dB

## Slide 7: Príklad 6
Meraním pomocou zdroja signálu s úrovňou 1dBm bol zistený presluch na blízkom konci susedného páru v kábli -50dBm pri frekvencii 600 Hz. Určte parameter ANEXT [dB] (útlm presluchu) a úroveň presluchu NEXT v [mW]
Výsledky:
ANEXT=10log(P1N/P2N)=P1N[dBm]-P2N[dBm]=1+50=51dB
úroveň presluchu PNEXT= P2N = odlogaritmovanie (-50dBm)  = 1.10-5 mW

## Slide 8: Príklad 7
Aký bol čas odozvy od miesta s poruchou, keď prístroj vyhodnotil jeho vzdialenosť 113 feet? (1 f = 0,3048 m, rýchlosť šírenia signálu v médiu je v = 0,65 c).
Výsledok: 0,353 μs (nezabudnúť, že vzdialenosť sa berie 2x!)

## Slide 9: Príklad 8
a) Meraním bola zistená kapacita linky 52,1 nF. Keď je známa pozdĺžna kapacita vedenia, t.j. 52pF/m, určte dĺžku vedenia.
Výsledok: 1001,92 m
b) Podobný môže byť príklad so slučkovým odporom linky a jej dĺžkou.

## Slide 10: Príklad 9
Vedenie má dĺžku 1km, na vstupe je výkon 0,35 W a na výstupe musí byť minimálne 0,1 mW. Určte, aký max. merný útlm [dB/100m] musí mať použité prenosové vedenie.
Výsledok: 3,5 dB /100 m

## Slide 11: Príklad 10
Pri zisťovaní dĺžkovej nesymetrie krúteného páru pomocou napäťovej metódy bolo na vstupe vedenia pripojené spoločné napätie s úrovňou 1V. Medzi vodičmi páru bolo odmerané rozdielové napätie s úrovňou 0,0025 V. Výpočítajte parameter LB.
Výsledok : 52 dB

## Slide 12: Príklad 11
Vypočítajte ef. hodnotu šumového napätia na vstupe prijímača v rámci pásma 8MHz, pri okolitej teplote 40oC, ak jeho Rvst je 75 Ω.
Akú min. úroveň musí mať signál na vstupe tohto prijímača, ak sa požaduje odstup s/š min. 43 dB.
Parameter „pomer signál/šum“ v [dB] je definovaný nasledovne:
Výsledky: Uš = 3,22 . 10-6V, Usig min = 0,455 mV
[dB,W,W,V,V]