## Slide 1: OAN- Opt. prístupové siete Príklady
2013/14
Ľ. Maceková

## Slide 2
1.
Ak str. opt. výkon naviazaný do 8 km- dlhého optického vlákna je 120 uW, potom str. opt. výkon na výstupe vlákna je 3 uW.
Vypočítajte:
celkové tlmenie v dB, ak predpokladáme, že na trase nie sú opt. konektory alebo spojky
tlmenie signálu na 1 km dĺžky opt.spoja
celkové tlmenie 10 km dlhého opt.spoja s použitím toho istého vlákna, ak uvažujeme spojky s vložným tlmením 1 dB na každom 1 km úseku.
pomer vstupného a výstupného výkonu pre opt. spoj c)
Výsledky: a) 16 dB
2 dB/km
29 dB
794,3 --> ? dB

## Slide 3
2.
Stredný opt. výkon naviazaný do optického vláknového spoja je 1,5 mW. Použité opt. vlákno má tlmenie 0,5 dB/km. Určte max. možnú dĺžku opt. vláknového spoja bez opakovačov a bez uvažovania strát v konektoroch a spojkách, ak minimálna hodnota stredného optického výkonu uvažovaná pre prijímač je 2 uW.
Výsledok:
tlmenie spoja A= 28,75 dB
lmax= 57,5 km